## Slide 1: מגנטומטריה אטומית שימוש בטכנולוגיה קוונטית לייצור חיישנים רגישים ביותר
אור באר
פרופ' רון פולמן, Atom Chip Group
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
Ben Gurion University
Atom Chip Group

## Slide 2: מדידת פעילות חשמלית במוח - NIST
Ben Gurion University
Atom Chip Group

## Slide 3: מדידת זרימת יונים בפרח - Berkley
Ben Gurion University
Atom Chip Group

## Slide 4
גז קוונטי בתא אדים (בטמפרטורת החדר)
  רמות האנרגיה משתנות בפרופורציה לשדה המגנטי
  הפרסציה של המומנט המגנטי של האטום – פרופורציונלית לגודל השדה המגנטי: : ωL = γ·B, γ = 700 kHz/G
  המדידה סקלארית
  חילוץ המידע מהאדים
  שדה מגנטי ←תווך אטומי←תכונות אור לייזר ←מדידה אלקטרונית
  תפקידי הלייזר
    הכנת האטומים במצב קוונטי רצוי
    מדידת שינוי במצב האטומים כתוצאה
    משינויי שדה מגנטי
מימוש הטכנולוגיה מגנטומטריה אטומית (אופטית).
Ben Gurion University
Atom Chip Group
Notes: 4

## Slide 5
שאיבה אופטית
(מהתפלגות שווה למצב מקוטב)
Ben Gurion University
Atom Chip Group
Based on presentation by D. Budker

## Slide 6: לב הטכנולוגיה – תא האדים
רגישות המדידה
  כמות האטומים הנמדדים
  זמן המדידה
  זמן החיים של האטומים במצב אותם הכנו (Coherence time)
Sensor sensitivity:
Ben Gurion University
Atom Chip Group

## Slide 7
Ben Gurion University
Atom Chip Group
גורמים המשפיעים על קוהרנטיות
התנגשויות עם הקיר
ציפוי פרפין מוריד את הסיכוי לשינוי מצב קוונטי בהתנגשות
Buffer gas
התנגשויות עם אטומים שאינם רובידיום
התנגשויות עם אטומי רובידיום
ספיחה לדפנות
בריחה מחוץ לתא

## Slide 8: מגנטומטר אופטי - מאפיינים
רגישות גבוהה
  Typical: ~1 pT/Hz1/2
  ; ultimate: atto-T/Hz1/2
    (שדה כדוה"א ~ 50µT)
חיישן סקלרי
  מודד את גודל השדה ולא את כיוונו
    קל לכיול וכיוון
טווח מדידה דינמי רחב
  עובד בסביבה רועשת בשדות גבוהים – ללא צורך בסיכוך מגנטי
Optical Magnetometry (2007)
Opt. Magn. (2003)
Ben Gurion University
Atom Chip Group

## Slide 9: Sensitivity and spatial resolution
Optical Magnetometry (2007)
Opt. Magn. (2003)
Ben Gurion University
Atom Chip Group

## Slide 10
מזעור
  גודל חיישן אפשרי < 10 mm3
    מערכים גדולים של חיישנים
    רזולוציית עקיבה גבוהה
    אפשרות לייצור המוני
חיישן אופטי
  ללא זרמים חשמליים במקום המדידה
    מדידה נקייה מרעשים
  חיישן לא צורך חשמל
    חיישן פשוט, עלות נמוכה
  תקשורת אופטית
    לא רגיש להפרעות
    חיישן עמיד ורובוסטי
NIST, USA
NIST, USA
Ben Gurion University
Atom Chip Group

## Slide 11: קבוצת המחקר שלנו באוני' בן גוריון
Ben Gurion University
Atom Chip Group

## Slide 12: סיכום
מגנטומטריה אטומית – שימוש באפקטים קוונטים ליצירת טכנולוגיה
  רגישות אולטרה גבוהה
לב החיישן – תא האדים
  פרמטר עיקרי – זמן קוהרנטיות
פיתוח החיישן נעשה בשיתוף פעולה של אוני' בן-גוריון והתעשייה האווירית
אתם מוזמנים לחזות בפלא בביקור במעבדה
orrbe@bgu.post.ac.il http://www.bgu.ac.il/atomchip/
Ben Gurion University
Atom Chip Group